安卓云对讲调试流程

一、云后台调式，门口机连接好外网。

1、需要提供项目名称，负责人姓名，联系方式，所在地区，所相关资料申请后台账号，申请的此账号为工程商账号，已经有账号无需再申请。

2、然后使用谷歌浏览器登陆售后提供的云后台网址登录进去，创建小区信息，点击社区管理，点击新增小区录入小区信息，小区信息由工程商账号创建，创建完成后生成社区管理员帐号，社区管理员帐号是给物业用的账号，工程商账号不可给物业，工程商账号可创建和管理无数个小区。（其中：中心机房机数量填1即可。单元门口机数量、围墙机数量，多少层，每层多少户可根据实际情况填写，楼层结构不统一的话按最大数量的填写，保存后可根据填写数量自动生成设备信息）注：社区管理员帐号请妥善保管好。

3、基本信息填完点击提交保存后，到账户信息生成，此账号是社区管理员帐号是给物业用的账号，可管理里面的权限。

账户信息填好后，点击提交保存即可生成小区信息和账号信息，此账号是社区管理员帐号是给物业用的账号。

- 小区信息创建完岀来之后点击左边栏目的设备管理，在点击单元门口机管理机/围墙机管理，右边栏目点击所要绑定的门口机/围墙机的设备二维码，点击后出现二维码，鼠标右键复制或者点击下载到电脑登陆微信发送到手机，在点击所需绑定的单元门口机设备二维码过程以及点击修改进去基本信息把状态改为启用再点击提交保存，否则是无法使用一切功能，默认是禁用状态的，绑定后显示绿点表示已经在线了。

- 门口机调试绑定后台，触屏门口机/按键门口机。

一、触屏门口机绑定

- 在门口机主界面点击密码开门，选择右上角工程密码，输入设备密码（触屏主机密码为123456.按键主机密码为000000）进入配置页面，点击设备绑定进入界面点击扫码绑定，把手机二维码点开，距离10CM左右扫码，手机光线不能太亮，否则很难扫码绑定成功的。

2、门口机绑定前需连接好外网与填一个可以上网的固定IP，门口机工程密码123456进去找到其它设置，往上拉找到静态IP填上网的IP进去，点击保存设置之后门口机会自动重启配置。

填写静态IP请参考上面第三个图当前静态IP信息，静态IP为上网IP地址，子网掩码根据电脑的填，网关，DNS都是填一样的，每个地方的网络可能都会不一样。

以上即完成触屏门口机配置。

二、按键门口机绑定。

1、在门口机主界面点击#号键，岀现输入密码界面输入工程密码，按键主机密码为000000）进入主页面，点击设备注册进入界面点击扫码绑定，把手机二维码点开，距离10CM左右扫码，手机光线不能太亮，否则很难扫码绑定成功的。

2、门口机绑定前需连接好外网与填一个可以上网的固定IP，门口机工程密码000000进去找到其它设置，下一页找到静态IP填上网的IP进去，点击保存设置之后门口机会自动重启配置。

填写静态IP请参考上面第三个图当前静态IP信息，静态IP为上网IP地址，子网掩码根据电脑的填，网关，DNS都是填一样的，每个地方的网络可能都会不一样。

以上即完成按键门口机配置。

- 其它参数设置

1、在主菜单点击内网设置，选择内网开关，点击关闭即可。

2、在主菜单点击下一页，选择内网设置，点击内网开关，点击关闭内网即可。